## Slide 1
RK3588 实时管线 · 工程化阶段汇报
复杂背景下红外弱小无人机检测 从“能跑”到“可交付”
RK3588 实时管线的构建与验证 · 两个核心待攻克问题 · 9 个工作汇报点
2.69×
NPU 推理加速
rknn_run 151.2 → 55.5 ms
14.951
板端端到端 fps
天花板 15.60 fps，已占 97.2%
2.45×
三级流水线提速
5.74 → 14.07 fps，逐位等价
99.6%
GMC 精度保全
拟合 22 → 6.19 次，ΔF1 −0.0003
算法攻坚组 · 全部数据出自 manu/memory 专题档，可溯源
复杂背景下红外弱小无人机检测 · 工程化阶段汇报

## Slide 2
CONTENTS
汇报结构
先立两个靶子 → 两条战线各自打靶 → 公共底座 → 收口遗留与下一步
00
开篇 · 两个核心待攻克问题
P03–P05
两大问题总览 · 难题一 GMC 账本 · 难题二 NPU 账本
01
战线 A · GMC 之战
P06–P10
A1 OpenCL 融合内核 · A2 Tree 锚点级联 · A3 纯函数缓存
02
战线 B · NPU 之战
P11–P15
B1 算子回退清零 · B2 FLOPs 外推失效 · B3 RGA 拼图 · B4 精度账 7 臂
03
公共底座 · 并行与交付
P16–P17
并行结构三级流水线 · 端到端库交付
04
收口 · 遗留问题与下一阶段重点改进方向
P18–P21
遗留问题六条 · 下一阶段四条线 · 问题闭环状态表 · 谢谢
全部数据出自 manu/memory 专题档，逐条可溯源
02 / 21

## Slide 3
开篇 · 两大核心待攻克问题
管线跑起来之后，被两个问题卡住了
后面的 9 个工作汇报点，全部围绕这两个问题展开
难题 01 · GMC
78.5%
GMC 占端到端时延 78.5%（板卡 62.8 ms / 墙钟 80.0 ms）
算力开销：CPU 侧三段成本
拟合 21.6% + warp 43.7% + median 33.7% ≈ 99%
延时：硬约束已顶到红线
零丢帧 ⇒ GMC 吞吐 ≥ 相机率（25 fps ⇒ ≤40 ms）
稳定性：零丢帧是锚定等价的前提
深缓冲已归零丢帧，但 dropped==0 不可替代
→ A1 OpenCL 融合内核 warp+median 77.4% → A2 Tree 锚点级联 拟合 21.6% → A3 纯函数缓存 fit 内部 65.8%
难题 02 · NPU
3 → 1
multi-scale 要 3 次前向；「编译通过」≠ 全在 NPU 上
算子匹配：静默回退
1 个计算算子悄悄落到 CPU，不抛异常、不改指标
效率：FLOPs 外推彻底失效
MAC 只降 6.8%，时延却降 46.5%；卡在空间乘积
量化：输入 dtype 是硬闸门
INT8 0.34 ms vs FLOAT16 45.41 ms；QAT 判负
→ B1 算子回退清零 0 个计算算子 → B2 弃用 FLOPs 外推 改用 RKNN 算子表 → B3 RGA 拼图 + B4 精度账 形状决定代价
来源：manu/memory/gmc_net_pending.md §八·8.3、§九、§十七；heatmap_npu_trial0474.md §零；MOSAIC_RK3588_20261026.md §2
03 / 21

## Slide 4
难题 01 · GMC 账本
三段成本，各对应本阶段的一招
GMC 占端到端时延 78.5% —— 攻的不是算力，是重复
PC 侧算力归因
板卡 gmc_total 62.8 ms · 墙钟 80.0 ms
warp
43.7%
21 次 warpAffine
median
33.7%
21 帧全图中值
拟合
21.6%
22 次长基线拟合
读帧
1.0%
缓存收益强依赖角点密度：15.7 角点 → 4.30× | 291.9 角点 → 仅 1.37×
本阶段的招
A1 OpenCL 融合内核
warp + median 搬上 GPU → 攻 77.4%
A2 Tree 锚点级联
拟合 22 → 6.19 次/帧 → 攻 21.6%
A3 纯函数缓存
角点 / 金字塔按帧号缓存 → 攻 65.8%
两条尚未解开的硬约束
① GMC 吞吐 ≥ 相机率（25 fps ⇒ ≤40 ms/帧）—— step10 实测 60.8 ms 仍超 ② 零丢帧是锚定等价的前提 —— 深缓冲已归零丢帧，但 dropped==0 不可替代
来源：gmc_net_pending.md §八·8.3、§九·9.1、§十七·17.8；gmc_fit_cache_rk3588.md §1.2/§4/§6；opencl_fused_rk3588.md §3
04 / 21

## Slide 5
难题 02 · NPU 账本
不是算得慢，是算的东西与算的方式都不对
战线 B 的四招：算子回退清零 → 弃用 FLOPs 外推 → RGA 拼图 → 同图对照算精度账
一条链上的三个断点
① 模型编译
1 个算子落 CPU
不抛异常、不改指标
② 算子匹配
MAC −6.8%
时延却 −46.5%，FLOPs 外推失效
③ 张量形状
3 → 1 次前向
代价由形状决定，与像素无关
④ 量化输入
INT8 0.34 ms
vs FLOAT16 45.41 ms；QAT 已判负
① → B1 算子回退清零（0 个计算算子） ② → B2 弃用 FLOPs 外推（改用 RKNN 算子表） ③ → B3 RGA 拼图（3 次前向压成 1 次） ④ → B4 同图对照算精度账（f16 代价 ≈ 0）
公共底座：三级流水线（并行结构）与纯 C ABI 端到端库交付
一条链上四个断点，四个断点四种打法
静默回退 → 形状优先 → 一次前向 → 同图对照：每招都对应一类具体的失效机制 共 9 个工作汇报点，全部围绕 GMC 与 NPU 这两个核心待攻克问题展开
来源：heatmap_npu_trial0474.md §零/§六之二；MOSAIC_RK3588_20261026.md §2/§7.1；RGA_RK3588_NOTES.md §6/§7；PTQ_RK3588_int8_报告.md §3/§21
05 / 21

## Slide 6
01
战线 A · GMC 之战
三段成本，各一招——把 GMC 的算力开销与延时压到板卡可交付
A1 OpenCL 融合内核
warp + median + 三通道组装 整体搬到 GPU
攻 CPU 侧 77.4%
A2 Tree 锚点级联
只在锚点直接拟合， 其余 lag 连乘推导
攻拟合 21.6%
A3 纯函数缓存
resize + 角点 + 金字塔 按绝对帧号缓存
攻 fit 内部 65.8%
A1 与 A2 互补而非重复：step10 砍的是拟合，warp 一次没少
06 / 21

## Slide 7
战果 A1 · 战线 A
把 step10 砍不动的那一块搬到 GPU
warp + 21 帧 median + 三通道组装 → Mali-G610
CPU 保留 · 拟合与检测
Shi-Tomasi 角点
LK 光流
RANSAC 仿射拟合
拟合结果 →
GPU 承接 · 占 CPU 侧 77.4%
warp 仿射
21 帧中值
三通道组装
输出 = 原生三通道特征，与 CPU 参考逐字节一致
可验证设备
4345 万
像素级验证（8 序列 / 136 帧）
0
Ch0 Max|Diff|
承重门：一次挡住 6 类坐标/通道错误
109
比较器
2^21 全枚举，非抽样
完备证明，不是抽样
排序网络 2^21 全枚举通过，并证伪公开的 Batchers 奇偶归并伪码 —— 奇数 n 时会静默越界写 Ch1 / Ch2 MAE 0.00073 / 0.00033；残余约 600 像素（1.4e-7）
来源：opencl_fused_rk3588.md §1（排序网络完备证明）、§3（精度）、§4（Mali 适配 7 条）、§7（埋点缺陷）
07 / 21

## Slide 8
战果 A2 · 战线 A
22 次长基线拟合，高度冗余
相邻 lag 描述的是同一段相机运动 —— 只在锚点拟合，其余连乘推导
21 个 lag（2…42），只有 5 个锚点直接拟合
2
12
22
32
42
连乘推导（最大深度 4）
锚点：直接拟合 ○ 其余 lag：由缓存的 stride 步变换连乘得出
每帧拟合次数
native
22
每个 lag 各做一次长基线拟合
tree
5
+ 1.19 缓存步拟合 + 40 次连乘
省 71.9% · ΔF1 −0.0003
空对照臂：anchor-step 2 即 native 本身
唯一差别是重写一遍 JPEG：dF1 = +0.0000，8 门限与 24 序列全为 0 ⇒ 零漂移 ⇒ −0.0003 是树自身估算偏差，不含编码器伪影；板端三臂落在 0.9021~0.9025 窄带内
来源：gmc_net_pending.md §九·9.1（计数）、§九·9.3（精度判决）、§九·9.4（空对照臂）、§九·9.6（禁止表述）；2026-10-15_arm_gmc_precision_eval_s10.md §2
08 / 21

## Slide 9
战果 A3 · 战线 A
剖析推翻了一个既有假设
金字塔构建只占 3.2%，真正的瓶颈是占 65.8% 的角点检测
fit 内部阶段占比
角点检测
65.8%
LK 光流
27.4%
resize
5.1%
RANSAC
1.8%
三者都是「单张输入图的纯函数」，却在每次拟合里被重复计算（每帧约 3.25 次）
缓存消融（板卡 fit）
无缓存
1.00×
+ resize
1.30×
+ 角点
2.14×
+ 金字塔（三项全开）
5.15×
生产：fit 18.46 → 3.94 ms（4.68×）· 端到端 117.6 fps · MD5 逐位相同
任何加速比都必须附带该序列的纹理水平
收益 = 占比 × 命中率：15.7 角点 → 4.30× | 291.9 角点 → 仅 1.37× 缓存消除不了 LK 的逐点迭代 —— LK 代价正比于点数，引用 4.68× 而不报角点密度等于把一个场景的数字当通用结论
来源：gmc_fit_cache_rk3588.md §1.2（阶段剖析）、§2.1（位精确原理）、§4（消融与生产数据）、§5（让步档）、§6（纹理依赖）
09 / 21

## Slide 10
战果 A4 · 战线 A
多缓存深度是个帕累托旋钮：D=3 与 D=64 各司其职
对外口径 = 双轨最优 —— 不得把 D=3 说成全局唯一标准答案
fps
12.880
14.037
D=3
D=64
延时 p95
481 ms
8059 ms
D=3
D=64
丢帧率
14.6%
4.4%
D=3
D=64
每 Worker 内存
7.3 MB
157.3 MB
D=3
D=64
差账：D=64 换来 +1.16 fps / +650 交付帧 / −727 丢帧，代价是 p95 延时 ×16.75 与 内存 ×21.4
两档精度都无损：稳态逐位相同 7045/7045 与 7030/7030，F1 均 = ref；管线健康度全 0 机制已封装成库：Buffer A 多槽位 + 轮转游标 + 机会主义最新帧调度（ABI v10）
D=3 是低延时实战场景的帕累托最优解，但不是全局唯一答案
伺服转台闭环超过 1 秒延时会 PID 相位滞后直接脱靶 ⇒ D=64 的 p95 8.06 s 不可用；但硬考核 14+ fps 只有 D=64 过线
来源：memory.md §25；MOSAIC_RK3588_20261026.md §22（双档全表与差账）、§19.2（ABI v10）；falsified_archive.md §五十八
10 / 21

## Slide 11
02
战线 B · NPU 之战
四招打掉算子匹配、效率误判、重复前向与归因错误
B1 算子回退清零
布局变换改写成算术
攻：静默回退
B2 弃用 FLOPs
改用 RKNN 算子表
攻：效率误判
B3 RGA 拼图
三张画布压进一张
攻：重复前向
B4 精度账 7 臂
同图对照拆开算
攻：归因错误
NPU 不是算得慢，是算的东西与算的方式都不对
11 / 21

## Slide 12
战果 B1 · 战线 B
端侧第一敌人不是崩溃，是静默失效
RKNN 链路上 1 个计算算子悄悄落到 CPU —— 不抛异常、不改指标
改写布局变换为算术
v1 1 个计算算子落 CPU
p0 pool
p0 Reshape
其余算子正常
rknn_run 151.2 ms · 端到端仅 6.6 fps
stride-2 depthwise conv 读窗口写小图
v2 0 个计算算子落 CPU
全部算子在 NPU 上
rknn_run 103.7 ms（1.46×） · 4 种形状 torch.equal EXACT
固化为交付硬闸门
NPU 上板模型必须
0 个计算算子
I/O 边界的 Input/OutputOperator 不计入
守卫必须能被证伪
部署自检的正向 PASS 与反向 FAIL 都要各验一次 一个永远 PASS 的检查等于没有检查
静默失效优先于崩溃
「编译通过」不等于「全在 NPU 上」—— 性能账从这一步就开始失真 改写布局变换为算术：加速零精度代价，31 帧输出逐字节相同
来源：heatmap_npu_trial0474.md §零（判决摘要）、§六之二（算子回退与全量精度代价）；rules.md §四·9e（0 计算算子硬闸门）
12 / 21

## Slide 13
战果 B2 · 战线 B
NPU 时延不能靠 FLOPs 外推
删掉 P0 Highway 支路，同时达成 CPU 算子 0 与警告 0
同样删掉 P0 Highway，收益却完全不同
Conv MAC
−6.8%
算力几乎没省
时延
−46.5%
rknn_run 103.7 → 55.5 ms
机理：P0 那几层是 640×640 / C=16 的最劣形状，空间乘积逼近 RKNN 的 H*W ≤ 16384
留下的铁律
禁止用 MAC / FLOPs 外推 NPU 时延
禁止用 onnx.shape_inference 估计算量 —— 必须用 RKNN 算子表
决策模型：牺牲 0.0006 F1 换 1.87× 时延
F1 0.906361 → 0.905736，但精度代价必须全量实测钉死
累计 2.69× （v1 6.6 → v3 17.7 fps）
时延不由算力决定，而由张量形状决定
NPU 上「最慢的算子」不是 FLOPs 最多的那个，而是形状最劣的那个 优化方向搞错，后面所有提速都会落空
来源：heatmap_npu_trial0474.md §零（判决摘要）、§六之二·0（全量精度代价）、§六之二·4（MAC 与时延的反差）
13 / 21

## Slide 14
战果 B3 · 战线 B
3 次前向压成 1 次，且逐位等价
输入张量静态 [1,3,640,640] —— 卷积代价由形状决定、与像素无关
640 × 640 单张画布
native 640×512 1:1
(0, 0)
thumb160
160×128
t80
80×64
背景 114 · 行 512 起
RGA 硬件画布
0.943 ms
拼图装配/帧 （3 × improcess，一次到位）
max = 0
native 区与 CPU 参考的差（逐字节一致）
0
逐帧 CPU 图像拷贝
解码缓冲直接 importbuffer_virtualaddr 交给 RGA
硬件加速的前提，是先摸清硬件的真实能力边界
RGA 的三条坑全部是「返回成功但什么都没做」—— 缓冲区路径唯一、imcheck() 让紧随的真实操作静默失效 这类失效靠日志看不出来；服务化后 14.951 fps，天花板 15.60 fps，调度损耗仅 4.1%
来源：MOSAIC_RK3588_20261026.md §1.1–§1.2、§2 结论 1–3；RGA_RK3588_NOTES.md §1–§4、§6–§7（能力表 12 条与三条坑）
14 / 21

## Slide 15
战果 B4 · 战线 B
没有同图对照，报的是差值不是量化损失
A 与 C 计算图不同，差值只是「打包 + 量化」的合计
T3 盲测三臂 F1（11,810 帧）
A 逐尺度
0.897694
PC f32 · 3 次前向（冻结基准）
B 拼图
0.895025
PC f32 · 1 次前向（同画布）
C 板端
0.895555
板端 f16 · 1 次前向（交付产物）
B 臂把账拆开
打包 −0.002668
A → B：计算图从 3 次前向压成 1 次
量化 +0.000529
B → C：f32 换 f16，代价几乎为零
T2 黄金池：A / B / C F1 完全相同
0.998949 / 0.999790 / 0.999790
「量化损失」必须能报出同口径的 f32 对照臂
否则报的是差值，不是量化损失 —— 这条在 f16 → int8 的路线上同样成立 口径提醒：dedup_radius 768 > 帧内任意两点距离 ⇒ 每帧基本只留最高分候选，不是常规多框平均精度
来源：MOSAIC_RK3588_20261026.md §2（7 臂对照表）、§7.1（跨计算图差值必须先拆成同图对照）、§3.2（评测形态）
15 / 21

## Slide 16
底座 1 · 公共底座
先分清「算法慢」还是「被抢慢」
NPU 线程 94.45 ms 里只有 59.96 ms 是硬件，另 28.60 ms 是抢来的 letterbox
三级流水线重叠（每帧 71.1 ms）
GMC
33.19 ms
letterbox
12.23 ms
NPU
66.99 ms
关键路径 = NPU 66.99 ms
独占线程 vs 挤在同一线程：letterbox 12.23 ms vs 28.60 ms —— 差 2.3 倍是争抢，不是算法
提速与等价性
14.07 fps
三级流水线（累计 2.45×）
1070/1070
heatmap+offset 逐字节一致
检出 TSV 0 行差异 链式哈希 6 档全 d5e81977
纯搬运/纯计算的无状态阶段，挪到独立线程不需重新验证精度
把「这段代码慢」直接当成算法问题去优化，最容易白干 —— 挪到独占线程再测一次，代价近乎为零 天花板：理论 14.93 fps；硬地板 rknn 60.77 + dequant 2.75 + peaks 0.35 = 63.87 ms
来源：archive/02_流水线与量化主线 §二十二（归因与等价性三证）、§二十三（三级流水线）、§二十五（收口表与天花板）
16 / 21

## Slide 17
底座 2 · 公共底座
demo 跑通 ≠ 库契约成立
纯 C ABI 交付 + 契约测试 + 特征指纹部署自检，三件套缺一不可
服务化链路（每一级独立有界队列）
相机
相机队列
丢 = 配准链断
GMC 服务
2 引擎
特征缓冲
丢 = 只丢检测
NPU 服务
2 上下文
热图缓冲
POST
丢帧点必须在 GMC 之下
GMC 丢一帧 ⇒ 其后每帧都失配；NPU 跳过一帧只损失一个检测 —— 让推理跳、让 GMC 完整
上游接口：push() 永不阻塞 / collect() 线程安全 · NPU 两服务可乱序完成 交付：libmosaic_pipeline.a（主机 + aarch64 交叉均纯 C 编译通过，头里无任何 C++ 构造）
验收
14.951
服务化 fps（e2e 79.952 ms）
42
契约断言
专门踩错误路径
5
真缺陷
其中 2 个曾污染已报数字
契约测试要专门踩错误路径
两个必须随库交接的认知：浅拷贝必须 clone（Mat::operator= 是浅拷贝 ⇒ 悬垂指针） 配置结构体默认值必须逐字段初始化，否则门限是栈垃圾 —— 不崩，只把变换退化成恒等，静默掉精度
来源：MOSAIC_RK3588_20261026.md §8（库交付与根因）、§9（最终交付数字）；MOSAIC_RK3588_REPORT.md §2.5（服务拓扑与丢帧计数）
17 / 21

## Slide 18
汇报点 14 · 现状遗留问题
两条战线各剩什么：主动摆出未解项
每条都有板卡或实测证据；L7 / L8 是 2026-10-28 新发现的
L1 · 战线 A
零丢帧是锚定等价的前提
深缓冲已归零丢帧，但锚定等价仅当 dropped == 0
L2 · 战线 A
GMC 吞吐必须 ≥ 相机率
25 fps ⇒ ≤40 ms/帧；step10 实测 60.8 ms 仍超
L3 · 横切
没有领域迁移 SOP
4 个 Skill 只真实跑过 1 个场景；GT 分母 133,279 行 ≠ 文件数
L4 · 战线 B
吞吐是硬件天花板
ctx 上限 2 ⇒ 天花板 ≈15.3~15.6 fps（17.51 已作废）
L5 · 战线 B
时延账仍然不可信
PC 三套测量差 5 倍；离线测速低估 1.78×；前 300 帧是陷阱
L6 · 战线 B
部署一致性是脆的
toolkit 非 bit-reproducible；NFS 不持久；位精确强制单线程
2026-10-28 新发现的两条
L7 GMC 历史锚定缺陷：消费计数 abs_counter 与物理帧号 next_id 发散 ⇒ 静默错位（无崩溃、无报错、特征照常产出） L8 勿重试清单：--npu-core-mask 7 两次 exit=139（SIGSEGV）禁用；queue_depth 16、post_workers 2 两条负结果
来源：memory.md §15.5 / §17.3 / §17.8 / §18.1–§18.5；MOSAIC_RK3588_20261026.md §9；gmc_net_pending.md §八·8.4
18 / 21

## Slide 19
汇报点 14 · 下一阶段重点改进方向
四条线，按收益确定性排序
方向 A 与 C 命中当前主要风险且不占算力；方向 B 决定 SOP 是否真的可复制
优先级 1
方向 A 恒等门控 GMC
命中战线 A 的 L1 + L2，收益确定、投入低
优先级 2
方向 C 嵌入式集成
八项交付工作，不占算力、可并行
优先级 3
方向 B 第二个场景
需长周期验证，但决定 SOP 是否可复制
A 恒等门控 GMC
只拟合 1 个矩阵（~1.8 ms）， 近恒等则跳过全部 21 拟合 + 21 warp；PC 183→65 ms 门限待测，禁止拍脑袋定值
B 领域迁移 SOP
七步：定界 → 配置 → 官方特征 → GT 对账 → 特征固化 → 防护网 → 接线；验收 = 跑通第二个场景
C 嵌入式集成
八项：ABI 版本化 / 契约文档 / 告警分级 / 背压参数化 / 构建对齐 / 兼容矩阵 / 自检产品化 / 第三方验收脚本
D f16 → int8
输入侧 45.41 → 0.34 ms （133 倍）；但 QAT 已判负 不能兼得「更准」与「INT8 输入延时」⇒ 维持原生 int8
下一阶段的核心是「少算」而不是「多算」 吞吐天花板由 RKNN ctx 数与同线程串行链决定，调度侧已榨到 97.2% 占用
吞吐天花板由 RKNN ctx 数与同线程串行链决定，调度侧已榨到 97.2% 占用——剩下的空间只能靠减少重复计算与更好的 GMC 语义换语义
来源：gmc_net_pending.md §八·8.4（恒等门控提案与门限待定）；§十七·17.7（Lite GMC 代价已量化）；skills/REGISTRY.md（SOP 七步）；PTQ_RK3588_int8_报告.md §21.4
19 / 21

## Slide 20
汇报点 14 · 问题闭环状态表
每条问题解决到哪、还剩什么、下一步是谁
「已做」不等于「已解」——残留项与下一步一并列出，避免过度宣称
遗留问题
本阶段做到哪
残留
下一步
L1 零丢帧是前提
深原始缓冲把丢帧归零
锚定等价仅当 dropped == 0
方向 A1 · 优先级 1
L2 吞吐 ≥ 相机率
step10 + 缓存 + 两级缓存
step10 60.8 ms 仍超 40 ms 红线
方向 A1 + A3 · 优先级 1
L3 场景不可复制
4 个 Skill + 七步 SOP
只真实跑过 1 个场景
方向 B · 优先级 3
L4 吞吐硬顶
服务化 + 2×worker + 背压
ctx 上限 2 ⇒ ≈15.3~15.6 fps
只能「少算」→ 回到 L1 / L2
L5 时延账不可信
板卡噪声底噪 + 7 臂对照
PC 三套差 5 倍；低估 1.78×
串行成本对账裁决 · 优先级 2
L6 部署一致性脆
部署自检 + 契约测试 42 断言
无 ABI 版本 / 契约文档
方向 C · 优先级 2
另有 2026-10-28 新发现的 L7 锚定缺陷与 L8 勿重试清单，详见上一页
来源：memory.md §15.5 / §17.3 / §17.8 / §18.1–§18.5；MOSAIC_RK3588_20261026.md §9；gmc_net_pending.md §八·8.4
20 / 21

## Slide 21
谢谢聆听，敬请指正
把一条 PC 上的算法图，变成 RK3588 上可并行、可量化、可验收的实时管线 本阶段 9 个工作汇报点，全部围绕 GMC 与 NPU 这两个核心待攻克问题展开
难题一 GMC
三段成本各一招：OpenCL 搬走 warp + median 的 77.4%，锚点级联 砍掉拟合的 21.6%，纯函数缓存 去掉 fit 内部的重复计算
难题二 NPU
算子回退清零、弃用 FLOPs 外推 （形状决定代价）、RGA 拼图把 3 次 前向压成 1 次、同图对照把「打包」 与「量化」拆开算
方法论沉淀
静默失效优先于崩溃；位精确是 入场券；板卡实测纪律是地基； 空对照臂与同图对照臂是所有 精度结论的前提
下一阶段
方向 A 恒等门控 GMC（解硬保证与可对账的互斥） · 方向 B 领域迁移 SOP（跑通第二个场景） 方向 C 算法库与嵌入式组集成 · 方向 D f16 → int8 —— 未解项已如实列出，见 P18 / P20
算法攻坚组 · 2026-10-29 · 全部数据出自 manu/memory 专题档，逐条可溯源
21 / 21