## Slide 1
RK3588 实时管线 · 工程化阶段汇报
复杂背景下红外弱小无人机检测 从“能跑”到“可交付”
RK3588 实时管线的构建与验证 · 两个核心待攻克问题 · 9 个工作汇报点
2.69×
NPU 推理加速
rknn_run 151.2 → 55.5 ms
14.951
板端端到端 fps
天花板 15.60 fps，已占 97.2%
2.45×
三级流水线提速
5.74 → 14.07 fps，逐位等价
99.6%
GMC 精度保全
拟合 22 → 6.19 次，ΔF1 −0.0003
算法攻坚组 · 全部数据出自 manu/memory 专题档，可溯源
复杂背景下红外弱小无人机检测 · 工程化阶段汇报

## Slide 2
CONTENTS
汇报结构
先立两个靶子 → 两条战线各自打靶 → 公共底座 → 收口遗留与下一步
00
开篇 · 两个核心待攻克问题
P03–P05
两大问题总览 · 难题一 GMC 账本 · 难题二 NPU 账本
01
战线 A · GMC 之战
P06–P09
A1 OpenCL 融合内核 · A2 Tree 锚点级联 · A3 纯函数缓存
02
战线 B · NPU 之战
P10–P14
B1 算子回退清零 · B2 FLOPs 外推失效 · B3 RGA 拼图 · B4 精度账 7 臂
03
公共底座 · 并行与交付
P15–P16
并行结构三级流水线 · 端到端库交付
04
收口 · 遗留问题与下一阶段重点改进方向
P17–P20
遗留问题六条 · 下一阶段四条线 · 问题闭环状态表 · 谢谢
全部数据出自 manu/memory 专题档，逐条可溯源
02 / 20

## Slide 3
开篇 · 两大核心待攻克问题
管线跑起来之后，被两个问题卡住了
后面的 9 个工作汇报点，全部围绕这两个问题展开
难题 01 · GMC
78.5%
GMC 占端到端时延（板卡 62.8 ms / 墙钟 80.0 ms）
算力开销：CPU 侧三段成本
拟合 21.6% + warp 43.7% + median 33.7% ≈ 99%
延时：硬约束已顶到红线
零丢帧 ⇒ GMC 吞吐 ≥ 相机率（25 fps ⇒ ≤40 ms/帧）
稳定性：零丢帧是锚定等价的前提
深缓冲已把丢帧归零，但 dropped==0 不可替代
→ A1 OpenCL 融合内核 warp+median 77.4% → A2 Tree 锚点级联 拟合 21.6% → A3 纯函数缓存 fit 内部 65.8%
难题 02 · NPU
3 → 1
multi-scale 要跑 3 次前向；「编译通过」≠ 全在 NPU 上
算子匹配：静默回退
1 个计算算子悄悄落到 CPU，不抛异常、不改指标
效率：FLOPs 外推彻底失效
MAC 只降 6.8%，时延却降 46.5%；上限卡在空间乘积
量化：输入 dtype 是硬闸门
INT8 输入 0.34 ms vs FLOAT16 45.41 ms；QAT 已判负
→ B1 算子回退清零 0 个计算算子 → B2 弃用 FLOPs 外推 改用 RKNN 算子表 → B3 RGA 拼图 + B4 精度账 形状决定代价
来源：manu/memory/gmc_net_pending.md §八·8.3、§九、§十七；heatmap_npu_trial0474.md §零；MOSAIC_RK3588_20261026.md §2
03 / 20

## Slide 4
难题 01 · GMC 账本
三段成本，各对应本阶段的一招
A1 与 A2 互补而非重复——step10 砍的是拟合，warp 一次没少
PC 侧算力归因 · 板卡 gmc_total 62.8 ms（墙钟 80.0 ms）
warp 43.7%
median 33.7%
拟合 21.6%
warp 43.7% 21 次 warpAffine
median 33.7% 21 帧全图中值
拟合 21.6% 22 次长基线拟合
读帧 1%
缓存收益强依赖角点密度：15.7 角点 → 4.30×；291.9 角点 → 仅 1.37×
两条尚未解开的硬约束
① GMC 吞吐 ≥ 相机率
25 fps ⇒ ≤40 ms/帧 step10 实测 60.8~61.2 ms，仍超
② 零丢帧是锚定等价的前提
深缓冲已把丢帧归零，但 dropped==0 不可被深缓冲替代
GMC 成本段
本阶段的招
可验证设备
warp + median
77.4%
A1 OpenCL 融合内核
warp + median + 三通道组装 整体搬到 GPU（Mali-G610）
可验证设备
Ch0 Max|Diff| = 0
8 序列 / 136 帧 / 4345 万像素
拟合
21.6%
A2 Tree 锚点级联
只在锚点 {2,12,22,32,42} 直接拟合 其余 16 个 lag 由连乘推导
可验证设备
ΔF1 = −0.0003
官方 val 31,613 帧 / 25,111 GT
fit 内部
65.8%
A3 纯函数缓存
resize + 角点 + 金字塔按绝对帧号缓存 不是只缓存金字塔
可验证设备
fit 18.46 → 3.94 ms
MD5 与基线逐位相同
来源：gmc_net_pending.md §八·8.3、§九·9.1/9.3、§十七·17.8；gmc_fit_cache_rk3588.md §1.2/§4/§6；opencl_fused_rk3588.md §3
04 / 20

## Slide 5
难题 02 · NPU 账本
不是算得慢，是算的东西与算的方式都不对
战线 B 的四招：算子回退清零 → 弃用 FLOPs 外推 → RGA 拼图 → 同图对照算精度账
算子匹配：静默回退
1 个算子落 CPU
不抛异常、不改指标 ⇒「编译通过」 不等于全在 NPU 上
效率：FLOPs 外推失效
MAC −6.8%
时延却降 46.5%；上限卡在空间 乘积 H*W ≤ 16384
量化：输入 dtype 硬闸门
INT8 0.34 ms
vs FLOAT16 45.41 ms；QAT 不能 兼得「更准」与「INT8 输入延时」
战线 B 的四招
做法
可验证设备
B1 算子回退清零
0 个计算算子
布局变换改写成算术，绕开 transpose 算子
rknn_run 151.2 → 103.7 ms（逐字节相同）
B2 弃用 FLOPs 外推
MAC −6.8%，时延 −46.5%
改用 RKNN 算子表定位真正的代价项
去 P0：103.7 → 55.5 ms（fps 9.5 → 17.7）
B3 640×640 RGA 拼图
3 次前向 → 1 次
三张画布压进一张 640×640，RGA 一次装配
装配 0.943 ms/帧，native 区 max = 0
B4 精度账 7 臂
f16 代价 ≈ 0
同图对照臂把「打包」与「量化」拆开算
打包 −0.002668 + 量化 +0.000529 = −0.002139
来源：heatmap_npu_trial0474.md §零/§六之二；MOSAIC_RK3588_20261026.md §2/§7.1；RGA_RK3588_NOTES.md §6/§7；PTQ_RK3588_int8_报告.md §3/§21
05 / 20

## Slide 6
01
战线 A · GMC 之战
三段成本，各一招——把 GMC 的算力开销与延时压到板卡可交付
A1 OpenCL 融合内核
warp + median + 三通道组装 整体搬到 GPU
攻 CPU 侧 77.4%
A2 Tree 锚点级联
只在锚点直接拟合， 其余 lag 连乘推导
攻拟合 21.6%
A3 纯函数缓存
resize + 角点 + 金字塔 按绝对帧号缓存
攻 fit 内部 65.8%
A1 与 A2 互补而非重复：step10 砍的是拟合，warp 一次没少
06 / 20

## Slide 7
战果 A1 · 战线 A
把 step10 砍不动的那一块搬到 GPU
warp + 21 帧 median + 三通道组装 → Mali-G610；CPU 只保留 Shi-Tomasi / LK / RANSAC
77.4%
CPU 侧被搬走的成本
warp 43.7% + median 33.7%
4345 万
像素级精度验证规模
8 序列 / 136 帧
109
排序网络比较器（非抽样）
2^21 全枚举 2097152/2097152
做什么
GPU 承担 warp + 21 帧 median + 三通道组装；CPU 只保留角点 检测、LK 光流与 RANSAC 拟合
可验证设备
Ch0 Max|Diff| = 0
完备证明，不是抽样
排序网络 2^21 全枚举通过；并 证伪公开的 Batchers 奇偶归并伪码 ——奇数 n 时会静默越界写
可验证设备
Ch1 / Ch2 MAE 0.00073 / 0.00033
完备验证抓到的坑
共享数组 / 1-200 次假 FAIL / 剪枝恢复并非真 undo；取模环 ≠ 内容环 ⇒ Ch0 31% 像素错
可验证设备
残余约 600 像素（1.4e-7）
Ch0 逐位精确是承重门：它一次性挡住 padding、通道序、ring 索引、坐标约定四类错误
Ch0 是当前帧纯拷贝，任何坐标反转或通道错位都会立刻打崩它；残余 1.4e-7 像素在 1/32 格 tie 上翻格，复刻需照搬 OpenCV 建表
来源：opencl_fused_rk3588.md §1（排序网络完备证明）、§2（OpenCV 语义实测）、§3（精度）、§4（Mali 适配 7 条）、§7（埋点缺陷）
07 / 20

## Slide 8
战果 A2 · 战线 A
22 次长基线拟合，高度冗余
相邻 lag 描述的是同一段相机运动——只在锚点直接拟合，其余用缓存步变换连乘推导
6.19
拟合次数/帧（原 22 次）
省 71.9% + 缓存步拟合 1.19 次
−0.0003
端到端 F1 变化
官方 val 31,613 帧 / 25,111 GT
99.6%
GMC 精度保全率
no-GMC 掉 0.0054 → tree 只掉 0.0003
树状锚点级联
锚点 {2,12,22,32,42} 直接拟合， 其余 16 个 lag 由缓存步变换 连乘推导，最大深度 4
板端验证
三臂落在 0.9021~0.9025 窄带内
空对照臂
anchor-step 2 即 native 本身， 唯一差别是重写一遍 JPEG： dF1 = +0.0000，8 门限与 24 序列全 0
含义
−0.0003 是树自身偏差，无编码器伪影
代价与边界
warp 仍 22 次/帧；FP +13 而非 TP 变化（TP −1 仅贡献 −0.00002， FP +13 贡献 −0.00025）
未决项
anchor_step 只测了 10，6/14 未测
A1 与 A2 互补而非重复：step10 砍的是拟合，warp 一次没少
CPU 侧 77.4%（warp + median）仍留在原地——那正是 A1 OpenCL 融合内核搬走的那一块；三招合起来才构成 GMC 的完整降本
来源：gmc_net_pending.md §九·9.1/§九·9.3/§九·9.4/§九·9.6；2026-10-15_arm_gmc_precision_eval_s10.md §2
08 / 20

## Slide 9
战果 A3 · 战线 A
剖析推翻了一个既有假设
金字塔构建只占 3.2%，真正的瓶颈是占 65.8% 的角点检测
4.68×
板卡 fit 加速
18.46 → 3.94 ms/帧
117.6
端到端 fps
原 49.5 fps
0
与基线的 MD5 差异
输出逐位相同
剖析
角点检测与金字塔一样是 单张输入图的纯函数，却在每次 拟合里被重复计算（每帧 3.25 次）
实测占比
gFTT 65.8% / 金字塔 3.2%
方案与消融
resize + 角点 + 金字塔三项按 绝对帧号缓存；复用金字塔是位 精确——按「层数为奇」识别预计算梯度
消融
角点单项 2.14×，三项全开 5.15×
收益边界与两个坑
收益 = 占比 × 命中率（15.7 角点 4.30× vs 291.9 角点 1.37×）；环形 槽不能用「是否已填充」布尔量
精度让步档
减角点几乎只伤平移（0 → 5.44 px）
任何加速比都必须附带该序列的纹理水平，否则不可迁移
缓存消除不了 LK 的逐点迭代——LK 代价正比于点数；引用 4.68× 而不报角点密度，等于把一个场景的数字当成通用结论
来源：gmc_fit_cache_rk3588.md §1.2（阶段剖析）、§2.1（位精确原理）、§4（消融与生产数据）、§5（让步档）、§6（纹理依赖）
09 / 20

## Slide 10
02
战线 B · NPU 之战
四招打掉算子匹配、效率误判、重复前向与归因错误
B1 算子回退清零
布局变换改写成算术
攻：静默回退
B2 弃用 FLOPs
改用 RKNN 算子表
攻：效率误判
B3 RGA 拼图
三张画布压进一张
攻：重复前向
B4 精度账 7 臂
同图对照拆开算
攻：归因错误
NPU 不是算得慢，是算的东西与算的方式都不对
10 / 20

## Slide 11
战果 B1 · 战线 B
端侧第一敌人不是崩溃，是静默失效
RKNN 链路上 1 个计算算子悄悄落到 CPU——不抛异常、不改指标
1 → 0
落 CPU 的计算算子
p0_highway / pool / Reshape
103.7
rknn_run ms（原 151.2）
加速 1.46×，精度零代价
EXACT
4 种形状 torch.equal
31 帧输出逐字节相同
现象
1 个计算算子落到 CPU， 既不抛异常也不改指标 ⇒ 「编译通过」被误当成「全在 NPU」
代价
v1 端到端仅 6.6 fps
方案
把布局变换改写成算术—— stride-2 depthwise conv 读窗口写小图， 绕开需要 transpose 的算子
性质
加速零精度代价
固化为交付硬闸门
NPU 上板模型必须 0 个 计算算子（I/O 边界的 InputOperator / OutputOperator 不计入）
方法论
守卫必须能被证伪
一个永远 PASS 的检查等于没有检查
「静默失效优先于崩溃」：守卫与断言必须能被证伪——所以部署自检的正向 PASS 与反向 FAIL 都要各验一次
来源：heatmap_npu_trial0474.md §零（判决摘要）、§六之二（算子回退与全量精度代价）；rules.md §四·9e（0 计算算子硬闸门）
11 / 20

## Slide 12
战果 B2 · 战线 B
NPU 时延不能靠 FLOPs 外推
删掉 P0 Highway 支路，同时达成 CPU 算子 0 与警告 0
6.8%
Conv MAC 只降这么多
算力几乎没省
46.5%
时延却降这么多
rknn_run 103.7 → 55.5 ms
2.69×
累计加速（v1 → v3）
6.6 → 17.7 fps
反直觉
算力只省了 6.8%，时延却省了 46.5% —— FLOPs 外推在此彻底失效， 按 GFLOPs 排优先级一定会错
精度代价
F1 0.906361 → 0.905736
机理
P0 那几层是 640×640 / C=16 的 最劣形状，空间乘积逼近 RKNN 的 H*W ≤ 16384 上限 ⇒ 卡在「空间乘积」
与张量怎么拼无关
只与形状有关
留下的铁律
禁止用 MAC / FLOPs 外推 NPU 时延； 禁止用 onnx.shape_inference 估计算量， 必须用 RKNN 算子表定位代价项
决策模型
牺牲 0.0006 F1 换 1.87× 时延
时延不由算力决定，而由张量形状决定
NPU 上「最慢的算子」不是 FLOPs 最多的那个，而是形状最劣的那个——优化方向搞错，后面所有提速都会落空
来源：heatmap_npu_trial0474.md §零（判决摘要）、§六之二·0（全量精度代价）、§六之二·4（MAC 与时延的反差）
12 / 20

## Slide 13
战果 B3 · 战线 B
3 次前向压成 1 次，且逐位等价
输入张量静态 [1,3,640,640]——卷积代价由形状决定、与像素无关
3 → 1
NPU 前向次数
原来约 3 fps，完全不可交付
0.943 ms
RGA 拼图装配/帧
相对 102 ms 前向可忽略
max = 0
native 区与 CPU 参考的差
逐字节一致
支点
三张画布压进同一张 640×640： native(0,0,640,512) + thumb160 (0,512,160,128) + thumb80(160,512,80,64)
结论
NPU 时间与单尺度完全相同
RGA 硬件画布
3 次 improcess 一次装配（缩放 + 落位一步到位）；解码缓冲直接 importbuffer_virtualaddr 交给 RGA
逐帧开销
零 CPU 图像拷贝
三条静默失效坑
缓冲区路径唯一（裸 fd 返回 SUCCESS 但零字节不写）；imcheck() 让紧随的真实操作静默失效
接口边界
imfill 只支持 RGBA
硬件加速的前提，是先摸清硬件的真实能力边界
RGA 的三条坑全部是「返回成功但什么都没做」——包括 imcheck() 让紧随其后的真实操作静默失效；这类失效靠日志看不出来
来源：MOSAIC_RK3588_20261026.md §1.1–§1.2、§2 结论 1–3；RGA_RK3588_NOTES.md §1–§4、§6–§7（能力表 12 条与三条坑）
13 / 20

## Slide 14
战果 B4 · 战线 B
没有同图对照，报的是差值不是量化损失
A（PC f32 逐尺度）与 C（板端 f16 拼图）计算图不同，差值只是「打包 + 量化」的合计
7 臂
同一打分器全部重算
关键补件是 B 臂
+0.000000
T2 黄金池 B → C
逐位相同；f16 代价 ≈ 0
−0.002139
T3 盲测总账
打包 −0.002668 + 量化 +0.000529
问题
A 与 C 的计算图不同，差值 只是「打包 + 量化」的合计， 不能直接归给量化
T3 盲测 11,810 帧
A 0.897694 / C 0.895555
解法：补 B 臂
B = PC f32 + 同一画布 + 同一次 前向 ⇒ 打包与量化被拆开算， 各自归因
T3 B 臂
0.895025
附带的口径提醒
dedup_radius 768 大于帧内任意 两点距离 ⇒ 每帧基本只留最高分的 那一个候选，不是常规多框平均精度
报 F1 必须同时报
det/帧与匹配模式
「量化损失」必须能报出同口径的 f32 对照臂，否则报的是差值
跨计算图的差值必须先拆成「同图对照」——否则任何关于精度代价的结论都可能归错方向（这在 f16 → int8 的路线上同样成立）
来源：MOSAIC_RK3588_20261026.md §2（7 臂对照表）、§7.1（跨计算图差值必须先拆成同图对照）、§3.2（评测形态）；MOSAIC_RK3588_REPORT.md §2.1
14 / 20

## Slide 15
底座 1 · 公共底座
先分清「算法慢」还是「被抢慢」
NPU 线程 94.45 ms 里只有 59.96 ms 是硬件，另 28.60 ms 是挤在同一线程上的 letterbox
14.07
三级流水线 fps（原 5.74）
重叠效率 0.949× → 1.409×
2.45×
累计提速
三步：去落盘 → 2 级 → 3 级
1070/1070
heatmap+offset 逐字节一致
检出 TSV 0 行差异
归因先行
letterbox 独占线程只要 12.23 ms， 挂在 NPU 线程上要 28.60 ms—— 差 2.3 倍是争抢，不是算法
判据
挪到独占线程再测一次
三步提速
去落盘（每帧省 38 ms 纯 I/O， 占 NPU 段 32%）→ 并行 2 级 → 3 级（letterbox 拆出，66.99 ms）
等价性是白送的
无状态阶段挪线程免复验
天花板已算到底
理论上限 14.93 fps；硬地板 rknn 60.77 + dequant 2.75 + peaks 0.35 = 63.87 ms
诚实声明
rknn 内部构成未拆
先分清算法慢还是被抢慢，再谈并行
把「这段代码慢」直接当成算法问题去优化，最容易白干——挪到独占线程再测一次，代价近乎为零
来源：archive/02_流水线与量化主线 §二十二（归因与等价性三证）、§二十三（三级流水线）、§二十五（收口表与天花板）
15 / 20

## Slide 16
底座 2 · 公共底座
demo 跑通 ≠ 库契约成立
纯 C ABI 交付 + 契约测试 + 特征指纹部署自检，三件套缺一不可
14.951
服务化端到端 fps
e2e 79.952 ms/帧 = 12.507 fps
42
契约测试断言
专门踩错误路径
5
本轮定位的真缺陷
其中 2 个曾污染已报出的数字
交付形态
纯 C ABI libmosaic_pipeline.a， 主机与 aarch64 交叉均纯 C 编译 通过（头里无任何 C++ 构造）
自检
feature-md5-golden 部署自检
服务化架构
相机队列 → GMC 服务(2 引擎) → 特征缓冲 → NPU×2 → 热图缓冲 → POST；每级独立有界队列
丢帧点必须在 GMC 之下
GMC 丢一帧其后每帧都失配
修掉的真缺陷
Mat::operator= 是浅拷贝 ⇒ 喂非拥有视图即悬垂指针； config_defaults 漏 5 字段 ⇒ 门限是栈垃圾
后者不崩
只把变换退化成恒等，静默掉精度
契约测试要专门踩错误路径——「demo 跑通」证明不了库的契约成立
两个必须随库交接的认知：浅拷贝必须 clone；配置结构体默认值必须逐字段初始化，否则门限是栈垃圾
来源：MOSAIC_RK3588_20261026.md §8（库交付与根因）、§9（最终交付数字）；MOSAIC_RK3588_REPORT.md §2.5（服务拓扑与丢帧计数）
16 / 20

## Slide 17
汇报点 14 · 现状遗留问题
两条战线各剩什么：主动摆出未解项
每条都有板卡或实测证据；L7 / L8 是 2026-10-28 新发现的
L1 · 战线 A
零丢帧是锚定等价的前提
深缓冲已把丢帧归零，但物理帧号锚定 ≡ 消费计数锚定 仅当 dropped == 0——深缓冲不能替代这个条件
L2 · 战线 A
GMC 吞吐必须 ≥ 相机率
零丢帧且有界延迟 ⇒ 25 fps ⇒ ≤40 ms/帧；step10 实测 60.8~61.2 ms 仍超，step2 差 4 倍
L3 · 横切
没有领域迁移 SOP
4 个 Skill 已成型但只真实跑过 1 个场景； GT 分母 133,279 行 vs 文件数 165,224（用错偏低 20%）
L4 · 战线 B
吞吐是硬件天花板
RKNN ctx 上限 2 ⇒ 天花板 ≈15.3~15.6 fps （17.51 已作废：漏算同线程 upload 13.23 ms）
L5 · 战线 B
时延账仍然不可信
PC 侧三套测量互相矛盾 5 倍（183.32 / 137.33 / 271.45 ms）；离线测速低估 1.78×；前 300 帧是陷阱
L6 · 战线 B
部署一致性是脆的
toolkit build 非 bit-reproducible；板卡 NFS 不随工作站重启存活；板卡 / 仅剩 1.4 G；位精确强制单线程
2026-10-28 新发现的两条
L7 GMC 历史锚定缺陷：消费计数 abs_counter 与物理帧号 next_id 发散 ⇒ 静默错位（无崩溃、无报错、特征照常产出）
L8 勿重试清单：--npu-core-mask 7 两次 exit=139（SIGSEGV）禁用；queue_depth 16、post_workers 2 两条负结果
来源：memory.md §15.5 / §17.3 / §17.8 / §18.1–§18.5；MOSAIC_RK3588_20261026.md §9；gmc_net_pending.md §八·8.4
17 / 20

## Slide 18
汇报点 14 · 下一阶段重点改进方向
四条线，按收益确定性排序
方向 A 与 C 命中当前主要风险且不占算力；方向 B 决定 SOP 是否真的可复制
优先级 1
方向 A 恒等门控 GMC
命中战线 A 的 L1 + L2，收益确定、投入低
优先级 2
方向 C 嵌入式集成
八项交付工作，不占算力、可并行
优先级 3
方向 B 第二个场景
需长周期验证，但决定 SOP 是否可复制
A 恒等门控 GMC
只拟合 1 个矩阵（~1.8 ms）， 近恒等则跳过全部 21 拟合 + 21 warp；PC 183→65 ms 门限待测：先测净位移幅度 分布，禁止拍脑袋定值
B 领域迁移 SOP
七步：定界 → 配置 → 官方特征 → GT 对账 → 特征固化 → 防护网 → 接线；验收 = 跑通第二个场景 （4 个 Skill 已成型）
C 嵌入式集成
八项：ABI 版本化 / 契约文档 / 告警分级 / 背压参数化 / 构建对齐 / 兼容矩阵 / 自检产品化 / 第三方可执行验收脚本
D f16 → int8
输入侧 45.41 → 0.34 ms （133 倍）；但 QAT 已判负 不能兼得「更准」与「INT8 输入延时」⇒ 维持原生 int8 + 逐轨阈值重标定
下一阶段的核心是「少算」而不是「多算」
吞吐天花板由 RKNN ctx 数与同线程串行链决定，调度侧已榨到 97.2% 占用——剩下的空间只能靠减少重复计算与更好的 GMC 语义换语义
来源：gmc_net_pending.md §八·8.4（恒等门控提案与门限待定）；§十七·17.7（Lite GMC 代价已量化）；skills/REGISTRY.md（SOP 七步）；PTQ_RK3588_int8_报告.md §21.4
18 / 20

## Slide 19
汇报点 14 · 问题闭环状态表
每条问题解决到哪、还剩什么、下一步是谁
「已做」不等于「已解」——残留项与下一步一并列出，避免过度宣称
遗留问题
本阶段做到哪
残留
下一步
L1 零丢帧是前提
深原始缓冲把丢帧归零（0 帧 / 0 洞）
锚定等价仅当 dropped == 0
方向 A1 · 优先级 1
L2 吞吐 ≥ 相机率
step10 + 纯函数缓存 + 两级缓存
step10 60.8 ms 仍超 40 ms 红线
方向 A1 + A3 · 优先级 1
L3 场景不可复制
4 个 Skill + 七步 SOP 已成文
只真实跑过 1 个场景
方向 B · 优先级 3
L4 吞吐硬顶
服务化 + 2×NPU worker + 背压
ctx 上限 2 ⇒ ≈15.3~15.6 fps
只能「少算」→ 回到 L1 / L2
L5 时延账不可信
板卡噪声底噪 + 6/7 臂同打分器重算
PC 三套差 5 倍；离线低估 1.78×
串行成本对账裁决 · 优先级 2
L6 部署一致性脆
部署自检（4 类事故）+ 契约测试 42 断言
无 ABI 版本 / 契约文档 / 告警分级
方向 C · 优先级 2
另有 2026-10-28 新发现的 L7 锚定缺陷与 L8 勿重试清单，详见上一页
来源：memory.md §15.5 / §17.3 / §17.8 / §18.1–§18.5；MOSAIC_RK3588_20261026.md §9；gmc_net_pending.md §八·8.4
19 / 20

## Slide 20
谢谢聆听，敬请指正
把一条 PC 上的算法图，变成 RK3588 上可并行、可量化、可验收的实时管线
本阶段 9 个工作汇报点，全部围绕 GMC 与 NPU 这两个核心待攻克问题展开
难题一 GMC
三段成本各一招：OpenCL 搬走 warp + median 的 77.4%，锚点级联 砍掉拟合的 21.6%，纯函数缓存 去掉 fit 内部的重复计算
难题二 NPU
算子回退清零、弃用 FLOPs 外推 （形状决定代价）、RGA 拼图把 3 次 前向压成 1 次、同图对照把「打包」 与「量化」拆开算
方法论沉淀
静默失效优先于崩溃；位精确是 入场券；板卡实测纪律是地基； 空对照臂与同图对照臂是所有 精度结论的前提
下一阶段
方向 A 恒等门控 GMC（解硬保证与可对账的互斥） · 方向 B 领域迁移 SOP（跑通第二个场景）
方向 C 算法库与嵌入式组集成 · 方向 D f16 → int8 —— 未解项已如实列出，见 P17 / P19
算法攻坚组 · 2026-10-29 · 全部数据出自 manu/memory 专题档，逐条可溯源
20 / 20